Subaru SVX Baujahr: 95- Herstellercode: 0

| Funktion | Kabelfarbe / Position |
| --- | --- |
| Zündung Klemme 15 Farbe | blau-schwarz |
| Position Zündung | Direkt vom Zündschloss kommend |
| Kabelfarbe Blinker li. | Blau/Grün |
| Kabelfarbe Blinker re. | Blau/Schwarz |
| Position Blinker | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Zentralverriegelung Typ | Masse gesteuert |
| Kabelfarbe ZV Auf | Orange |
| Kabelfarbe ZV Zu | Orange/Grün |
| Position Zentralverriegelung | Zwischen Fahrertür und ZV- Zentrale nach ZV- Anschlussplan der Anlage anschließen |
| Kabelfarbe Türkontakt | schwarz-rot |
| Position Türkontakt | Direkt am Türkontakt oder an der Innenleuchte abgreifen. Fehlende Türkontakte nachrüsten. |
| Kabelfarbe Anlasserrelais | schwarz-gelb |
| Position Anlasserrelais | Anlasser Unterbrechung vom Zündschloss |
| Kabelfarbe Benzinpumpe | rosa |
| Position Benzinpumpe | Benzinpumpenrelais |